## Slide 1
电子电路设计训练
北京航空航天大学
电子信息工程学院
张杰斌
zjb@buaa.edu.cn
SPICE语法

## Slide 2: 输入描述语句的构成
标题语句
  描述文件的第一行。
  SPICE将第一行作为标题行打印而不作为电路的一部分进行分析。
  这一行必须设置。
注释语句
  一般形式是“*”后加字符串。
  注释语句不参与电路的模拟仿真。
  可以存在于输入文件除第一行和最后一行之间的任何位置。

## Slide 3: SPICE输入描述语句的构成
电路的描述语句
  描述具体电路结构和参数
电路特性分析和控制语句
  分析功能，如分析频率特性，以及对输出的要求
结束语句
  标志着电路描述语句的结束。
  格式： “ .END”。位于描述语句文件的最后一行 。

## Slide 4: SPICE中元器件名称的首字母
首字母 | 电路元器件 | 首字母 | 电路元器件
B | 砷化镓场效应管 | L | 电感
C | 电容 | M | MOS场效应晶体管
D | 二极管 | Q | 双极型晶体管
E | 电压控制电压源 | R | 电阻
F | 电流控制电流源 | S | 电压控制开关
G | 电压控制电流源 | T | 传输线
H | 电流控制电压源 | V | 独立电压源
I | 独立电流源 | W | 电流控制开关
J | 结型场效应晶体管 | X | 子电路
K | 互感（耦合系数） |  | 

## Slide 5: 元件描述语句
电阻
  电阻描述语句的语句格式为：
  RXX N+ N- VALUE <TC=TC1< ,TC2 >>
例：R3 2 5 2.4E5 TC=0.02, -0.002
电阻R3，在节点2，5之间，值是2.4×100000Ω，
温度系数 TC1，TC2
电容和电感
  CXX N+ N- VALUE <IC=INCOND>
  LXX N+ N- VALUE <IC=INCOND>
例： C2 1 2 20P IC=1.5V
电压初始值1.5V

## Slide 6: 半导体元器件描述语句
双极型晶体管
  语句格式为：
  QXX NC NB NE
  例：Q1 7 8 9 PNPMOD
集电极接7，基极8，发射极9
NMOS晶体管
  语句格式为：
  MXX ND NG NS Ng
  例：M1 3 2 4 4 NMOS
  NMOS管漏、栅、源、背栅节点分别为3244

## Slide 7: 电路特性分析语句
直流工作点分析
  计算电路的直流工作点
  格式：
  .OP
瞬态特性分析
  计算电路的瞬态特性响应，格式：
  .TRAN TSTEP TSTOP

## Slide 8: 电路特性分析语句
直流或小信号交流灵敏度分析
  在电路的偏置点附近将电路线性化后，计算在电感短路电容开路的情况下所观测变量OUTVAR（节点电压或电压源支路的电流）对电路中所有非零器件参数的灵敏度
交流特性分析
  计算电流在给定的频率范围内的频率响应

## Slide 9: 电路特性分析语句
噪声分析
  计算指定节点的噪声输出电压，产生两个输出:噪声频谱密度曲线和指定频域的全部积分噪声。
傅立叶分析
  必须与瞬态分析语句联用，对瞬态分析的结果进行傅立叶分析
失真分析
  对电路进行小信号失真分析
零极点分析

## Slide 10: SPEICE示例
Example:
A SIMPLE RC CIRCUIT VIN 1 0 DC12V R1 1 2 1K C1 2 0 5U IC=5 TRAN 5US 20US PLOT TRAN V (2) PROBE END
直流电源12V接于1，0间
电阻R1接在1，2间阻值1KΩ 电容C1接在2,0间5μ，初始5V 瞬态分析，步长5μs,共20μs 绘出2节点瞬态分析电压 显示输出波形
0
1

## Slide 11
谢谢