## Slide 1
电子电路设计训练
北京航空航天大学
电子信息工程学院
张杰斌
zjb@buaa.edu.cn
稳压电源

## Slide 2: 直流稳压电源的组成
电源变压器
变压＋隔离
整流器
交流电压变为单向脉动电压
滤波器
脉动直流平波处理
稳压器
调节直流电压

## Slide 3: 稳压管稳压电路
伏安特性
符号
等效电路
稳定电压：稳压管的击穿电压
稳定电流：使稳压管工作在 稳压状态的最小电流
动态电阻 ： rz＝ΔU /ΔI
最大耗散功率 ： PZM= IZM UZ
 | 稳压管 | 二极管
工作状态 | 反向击穿 | 正向电压
反向击穿电压 | 超过工作电压UZ | 40V以上，甚至更高
动态电阻 | 小（伏安特性曲线陡） | 大（伏安特性曲线不陡）
可用作稳压器、电压基准、过压保护、电平转换

## Slide 4: 稳压管稳压电路
电网电压波动
负载变化

## Slide 5: 稳压管稳压电路
简单易行，稳压性能好。适用于输出电压固定、输出电流变化范围较小的场合。
稳压电路特点
稳压系数
输出电阻

## Slide 6: 稳压管稳压电路
UI的选择
  UI＝（2～3）UZ
稳压管的选择
  UZ＝UO
  IZM－IZ > ILmax－ ILmin
限流电阻的选择
  选择原则：保证稳压管既稳压又不损坏
  即

## Slide 7: 稳压管稳压电路
限流电阻的选择
  电网电压最低且负载电流最大时，稳压管的电流最小
  电网电压最高且负载电流最小时，稳压管的电流最大

## Slide 8: 串联型稳压电路
晶体管放大区工作特性
基极电流iB ↑ → 集射电压VCE ↓

## Slide 9: 串联型稳压电路
基本原理

## Slide 10: 串联型稳压电路
  为了使稳压管稳压电路输出大电流，需要加晶体管放大
电路引入电压负反馈，稳定输出电压。
稳压原理

## Slide 11: 串联型稳压电路
不管什么原因引起UO变化，都将通过UCE的调节使UO稳定，故称晶体管为调整管。
若要提高电路的稳压性能，则应加深电路负反馈，即提高放大电路的放大倍数。

## Slide 12: 串联型稳压电路-具有放大环节的串联型稳压电路
调整管
取样电阻
调整管：是电路的核心，UCE随UI和负载产生变化以稳定UO。
比较放大
基准电压
基准电压：是UO的参考电压。
取样电阻： 对UO 的取样，与基准电压共同决定UO 。
比较放大：将UO 的取样电压与基准电压比较后放大，决定电路的稳压性能。

## Slide 13: 串联型稳压电路-具有放大环节的串联型稳压电路
（1）稳压原理：若由于某种原因使UO增大
（2）输出电压的调节范围
同相比例
运算电路
则 UO↑→ UN↑→ UB↓→ UO↓

## Slide 14: 串联型稳压电路-具有放大环节的串联型稳压电路
调整管的选择
  根据极限参数ICM、 U(BR)CEO、PCM 选择调整管！
  应考虑电网电压的波动和负载电流的变化！
IEmax＝IR1＋ILmax≈ ILmax< ICM
UCEmax＝UImax－ UOmin < U(BR)CEO
PTmax＝ IEmax UCEmax < PCM

## Slide 15
谢谢