## Slide 1: 电子电路设计训练 --数字部分(Verilog HDL)--
第三讲、Verilog HDL高级语法
Notes: 硬件描述语言借鉴了高级语言的抽象级描述风格，结合电路结构的底层设计思想，为高性能、便捷化的硬件开发奠定了基础。

## Slide 2: 第三讲、Verilog HDL高级语法
3.1 主要数据类型
3.2 赋值语句
3.3 运算符
3.4 块语句
3.5 条件语句
3.6 循环语句
3.7 always块

## Slide 3
3
Verilog 共定义19种数据类型
三种主要的数据类型：
Net 连接 —— 其中最常见线网 wire
表示器件之间的物理连接, 称为（线网）连接类型
Register 寄存器 ——
表示抽象的储存单元，称为寄存器/变量类型
Parameter
表示运行时的常数，称为参数类型
3.1 主要“数据类型”
Notes: Net是网（强调拓扑结构），不是网络（强调连通功能）

## Slide 4
4
3.1.1 连接（Net）类型
变量 | 功能
wire, tri | 对应于标准的互连线（缺省）
supply1, supply2 | 对应于电源线或接地线
wor, trior | 对应于有多个驱动源的线或逻辑连接
wand, triand | 对应于有多个驱动源的线与逻辑连接
trireg | 对应于有电容存在能暂时存储电平的连接
tri1, tri0 | 对应于需要上拉或下拉的连接
在为不同工艺的基本元件建立库模型的时候，常常需要用不同的连接类型来与之对应，使其行为与实际器件一致。
如果不明确地说明连接是何种类型，应该是指wire类型
tri类型可以用于描述多个驱动源驱动同一根线的线网类型

## Slide 5
5
nets
Net (线网连接)：
由模块或门驱动的连线。
驱动端信号的改变会立刻传递到输出的连线上。
例如：右图上，selb信号的改变，会自动地立刻影响或门的输出。

## Slide 6
6
wire型变量
  最常用的net型变量，常用来表示以assign关键字指定的组合逻辑信号
  模块中的输入/输出信号类型缺省为wire型。
  可用做任何方程式的输入，也可以用做“assign”语句或实例元件的输出。
wire[n-1:0] 数据名1,数据名2, ……,数据名m;
或 wire[n:1] 数据名1,数据名2, ……,数据名m;
每条总线位宽为n
共有m条总线
格式

## Slide 7: 3.1.2 “寄存器”类型
7
常用”寄存器“型变量：
变量 | 功能
reg | 无符号整数变量，可以选择不同的位宽
integer | 有符号整数变量，32位宽，算术运算可产生2的补码。
real | 有符号的浮点数，双精度
time | 无符号整数变量，64位宽（Verilog-XL仿真工具用64位的正数来记录仿真时刻）

## Slide 8
8
reg型变量
在过程块中被赋值的信号，往往代表触发器，但不一定就是触发器（也可以是组合逻辑信号）！
reg[n-1:0] 数据名1,数据名2, ……,数据名m;
或 reg[n:1] 数据名1,数据名2, ……,数据名m;
每个向量位宽为n
共有m个reg型向量
  例如： reg[4:1] regc,regd; //为4位宽的reg型比特矢量
格式
寄存器型是数据存储单元的抽象，但不能表示真正的硬件，相当于高级语言中的变量。
always块中被赋值的每个信号必须声明为reg型。
btw: 与连续赋值相对的，在always过程块中的过程赋值。
Notes: Verilog语言中另一类数据类型是变量，需要对变量进行声明。变量是数据存储单元的抽象，可以存储数据并能赋值给其它变量或线网。

## Slide 9
9
register型变量需要被明确地赋值，并且在被重新赋值前一直保持原值。
register型变量必须通过过程赋值语句赋值！不能通过assign语句赋值！
在过程块内被赋值的每个信号必须定义成reg型！
进一步强调—— register型变量与 net型变量的 根本区别：

## Slide 10: 3.1.3 参数（parameter）类型
10
参数型常量经常用于定义延迟时间和变量位宽。
在模块或实例引用时，可通过参数传递改变在被引用模块或实例中已定义的参数。
可用字符串表示的任何地方，都可以用定义的参数来代替。
参数是本地的，其定义只在本模块内有效。（区别`define）
参数型数据的确认符
parameter 参数名1 = 表达式,参数名2 = 表达式, ……；
赋值语句表
格式
用parameter来定义一个标识符，代表一个常量——称为符号常量
Notes: 如果`define需要作用域怎么办？
`if, `endif

## Slide 11: 3.1.5 标量与矢量
11
位宽是1bit的线网和寄存器类型数据被定义为标量，而位宽大于1bit的线网和寄存器类型数据被定义为矢量。
wire n; //默认为 1bit 标量的线网变量类型
reg regn; //默认为 1bit 标量的寄存器变量类型
wire [7:0] // 8bit 位宽的矢量线网变量
reg [n-1:0] rega; // nbit 矢量的寄存器型数据类型
矢量通过关键字与变量名之间的方括号的高位/低位表示其变量的位宽[高位: 低位]，最左边的位定义为MSB，最右边的位定义为LSB。在矢量变量声明中可以通过关键字vectored和scalared进行扩展声明。
Notes: 如果`define需要作用域怎么办？
`if, `endif

## Slide 12: 3.2 赋值语句
12
赋值语句分为两类：
（1）连续赋值语句——assign语句，用于对wire型变量赋值，是描述组合逻辑最常用的方法之一。
assign c=a&b; //a、b、c均为wire型变量
（2）过程赋值语句——用于对reg型变量赋值，有两种方式：
  非阻塞（non-blocking)赋值方式：
赋值符号为<=，如 b <= a ；
  阻塞（blocking)赋值方式：
赋值符号为=，如 b = a ；
过程赋值语句 之 阻塞赋值 和 非阻塞赋值。

## Slide 13
13
非阻塞赋值与阻塞赋值的区别
1. 非阻塞赋值方式
always @(posedge clk)
begin
b <= a ;
c <= b;
end
非阻塞赋值在块结束时才完成赋值操作！
注：c的值比b的值落后一个时钟周期！

## Slide 14
14
阻塞赋值在该语句结束时就完成赋值操作！
注：在一个块语句中，如果有多条阻塞赋值语句，在前面的赋值语句没有完成之前，后面的语句就不能被执行，就像被阻塞了一样，因此称为阻塞赋值方式。
这里c的值与b的值一样 ！
非阻塞赋值与阻塞赋值的区别
2. 阻塞赋值方式
always @(posedge clk)
begin
b = a ;
c = b;
end

## Slide 15
15
  非阻塞（non-blocking）赋值方式 ( b<= a)：
    b的值被赋成新值a的操作, 并不是立刻完成的，而是在块结束时才完成；
    块内的多条赋值语句在块结束时同时赋值；
    可参考对应的同步数字电路。
  阻塞（blocking）赋值方式 ( b = a )：
    b的值立刻被赋成新值a；
    完成该赋值语句后才能执行下一句的操作；
    可能会由于疏忽，使综合结果未知。（可用但慎用）
非阻塞赋值与阻塞赋值方式的主要区别

## Slide 16: 3.3 运算符
算术运算符：+，−，×，/，%
赋值运算符：=，<=
关系运算符：>，<，>=，<=
等式运算符：==，!=，===，!==
逻辑运算符：&&，||，！
条件运算符：?:
位运算符：~，|，^，&，^~
移位运算符：<<，>>
拼接运算符：{}
缩减运算符
其它
&& 与 &， || 与 | 区别？
4’b1101 && 4’b0101=?
4’b1101 & 4’b0101=?
4’b1101 && 4’b0101= 1‘b1
4’b1101 & 4’b0101= 4b’0101
Notes: 操作符是可以简单实现数字电路中的逻辑运算功能。
操作符通常分为单目操作符、双目操作符、多目操作符。
单目操作符在操作数左边使用，双目操作符在两个操作数中间使用，多目操作符分隔三个操作数或实现等价判断。

## Slide 17: 3.3 运算符
拼接运算符：{}
reg[3:0] A,B;
reg[5:0] C;
C={ A[3:1], B[3:1] }
位拼接运算符可以使用“重复法”
  例如：
  { 4 {w} } // 等同于 { w, w, w, w }
  { b, { 3 {a, b} } //等同于 { b, a, b, a, b, a, b }

## Slide 18: 3.4 块语句
顺序块：begin end
begin
areg = breg;
creg = areg;
end
creg=?
reg [2:0] A;
reg [3:0] B;
integer K, J;
initial
begin
K=0;
A=0;
K=K-1;
J=K;
A=A-1;
B=A;
J=J+1;
B=B+1；
end
A=?,B=?,J=?,K=?
Notes: 过程块语句，行为建模常用。

## Slide 19: 3.4 块语句
顺序块：begin end
begin
areg = breg;
creg = areg;
end
creg=breg
reg [2:0] A;
reg [3:0] B;
integer K,J;
initial
begin
K=0;
A=0;
K=K-1;
J=K;
A=A-1; //虽然reg无符号
B=A;
J=J+1;
B=B+1；
end
A=7,B=8, J=0,K=-1

## Slide 20: 3.4 块语句
顺序块：begin end
并行块：fork join
过程块：initial、always
module stimulus ; // 设模块的名字为stimulus
reg x, y, a, b, m;
initial
m = 1'b0; // 单个过程声明语句，不需要在语句块中
initial begin
#5 a = 1'b1; // 多个过程声明语句，需要在语句块中成组编写
#25 b = 1'b0;
end
initial
#50 $finish; // 测试中的系统任务
endmodule
initial只执行一次，它在仿真初始时刻（即0时刻）开始并发执行直到当前状态结束，在一个模块内每个initial块是独立并发执行。
Notes: Begin/end块中的语句是串行执行的，而fork/join块中的语句是并行执行的。
块可以有名字，begin: NAME

## Slide 21: 3.5 条件语句-if
If (a>b)
out1 = int1;
If (a>b)
out1 = int1;
else
out1 = int2;
if(a>b)
out1 = int1;
else if ( a>c )
out1=int2;
else
out1=int3;
还可以采用嵌套，并加块语句组合成更加复杂的逻辑描述。 在嵌套if序列中，else和最近的if相关，为提高可读性，习惯上使用begin…end块语句指定其作用域。
可综合问题：
条件赋值操作中通常被综合为多路器（MUX）;
always语句中，被综合为多路器、锁存器等
综合中的问题：
如果省略else分支，可能会生成不期望的锁存器（latch）

## Slide 22: 3.5 条件语句-case
reg[15:0] rega;
reg[9:0] result;
case(rega)
16’d0:result=10’b0111111111;
16’d1:result=10’b1011111111;
16’d2:result=10’b1101111111;
16’d3:result=10’b1110111111;
……
endcase
可综合问题：
case赋值操作通常被综合为多路器;
always语句中，被综合为多路器、透明锁存器、循环移位寄存器等
综合中的问题：
case中的default分支虽然可以缺少，但一般不要缺少，否则会生成不期望的锁存器（因为不总是能够产生新值）
也叫多路分支语句

## Slide 23: 3.6 循环语句
forever：连续执行
repeat：执行n遍
while：条件执行
for ：条件执行

## Slide 24: 3.6 循环语句-forever
通常用于产生连续信号，作为仿真测试信号，一般不可综合。
forever
#10 Clock = !Clock;

## Slide 25: 3.6 循环语句-repeat
表示重复性操作，部分综合工具可综合。
initial
begin
Clock=0;
repeat (MaxClockCycles)
begin
#10 Clock=1;
#10 Clock=0;
end
end

## Slide 26: 3.6 循环语句-while
只要控制表达式为真循环语句就一直执行。当循环块有事件控制（如：@(posedge clock)）时才可综合。
begin: countls
reg[7:0] tempreg;
count=0;
tempreg = rega;
while ( tempreg )
begin
if ( tempreg[0] ) count=count+1;
tempreg = tempreg >> 1;
end
end
Notes: 设计想法很好，但是是软件编程的思路，不是硬件的思路

## Slide 27: 3.6 循环语句-for
一般循环语句，允许一条或更多的语句重复执行。如果循环的边界是固定的，综合时循环语句被认为是重复的硬件结构。
V=0；
for( i=0; i<4; i=i+1 )
begin
F[i] = A[i] & B[3-i]; //四个独立的与门
V = V ^ A[i]; //四个独立的异或门
end

## Slide 28: 3.7 always语句
不断重复执行的结构化语句，符合标准化结构编写的代码可综合
always <时序控制><语句>
如果没有时序控制，则always语句将会生成一个死锁。如：
always areg=~areg；
但如果加上时序控制，就会变成很有用的信号发生器：
always #half_period areg=~areg;
可以用边沿触发或电平敏感触发等多种时序控制方式。

## Slide 29: 3.7 always语句
边沿触发例子：一般用于时序逻辑
reg[7:0] counter;
reg tick;
always @(posedge areg)
begin
tick=~tick;
counter=counter+1;
end
多个上升沿触发：
always@(posedge clock or posedge reset)
下降沿触发：
always@(negedge clock)
Notes: 2019.5.6讲到此。

## Slide 30: 3.7 always语句
电平触发例子
always @( a or b or c)
begin
if()
else if()
else
end
电平触发的always一般用于描述复杂的组合逻辑电路。