## Slide 1
电子电路设计训练
北京航空航天大学
电子信息工程学院
张杰斌
zjb@buaa.edu.cn
SPICE模型

## Slide 2: 元件模型
元件
线形元件: 电阻、电容、电感、恒流（压）源等
非线性元件：二极管、三极管、MOS管等
元件模型
物理模型: 分析元件内部物理特性上构造模型,电阻、电容等
宏模型: 元件的输入/输出外特性参数来构造模型，运放等
选取不同模型分析的精度不同
不同模型的模型参数不同，模型越复杂，参数越多

## Slide 3: 无源器件结构及模型
电阻
电容
电感

## Slide 4: 电阻（Resistor）
常用“R”表示
基本单位：欧姆(Ω)
耗能元件
电路中主要的作用
  分流、限流
  分压、偏置
  滤波（与电容器组合使用）
  阻抗匹配
  负载和保护

## Slide 5: 电阻
集成电路中的电阻分为 ：
无源电阻
通常是合金材料或采用掺杂半导体制作的电阻
有源电阻
将晶体管进行适当的连接和偏置，利用晶体管的不同的工作区所表现出来的不同的电阻特性来做电阻。

## Slide 6: 无源电阻实物
金属膜电阻器
绕线电阻
氧化膜电阻
碳膜电阻

## Slide 7: 无源电阻实物
铝壳电阻
贴片电阻
贴片排阻
直插排阻

## Slide 8: 无源电阻实物
光敏电阻
热敏电阻
压敏电阻
水泥电阻

## Slide 9: 电阻的色环标识
颜色 | 银 | 金 | 黑 | 棕 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 | 白 | 无
有效数字 | — | — | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | —
数量级 | 10^-2 | 10^-1 | 10^0 | 10 ^1 | 10^2 | 10^3 | 10^4 | 10^5 | 10^6 | 10^7 | 10^8 | 10^9 | —
允许偏差（%） | ±10 | ±5 | — | ±1 | ±2 | — | — | ±0.5 | ±0.25 | ±0.1 | ±0.05 | — | ±20

## Slide 10: 电阻的色环标识
棕 红 橙 黄 绿 蓝 紫 灰 白 黑
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
第二位数
倍乘数
允许误差
1
0
102
1000
(1k)
10%
倍乘数
允许误差
1
0
0
102
10k
 1%
第一位数

## Slide 11: 有源电阻
有源电阻是指采用晶体管进行适当的连接并使其工作在一定的状态，利用它的直流导通电阻和交流电阻作为电路中的电阻元件使用。
双极型晶体管和MOS晶体管可以担当有源电阻。
使用运算放大器也可以搭建有源电阻。

## Slide 12: 有源电阻
有源电阻的几种形式：

## Slide 13: 有源电阻

## Slide 14: 电阻模型
模型参数：
R： 电阻初始值；
TC1：线性温度系数；
TC2：平方温度系数；
T0： 室温；
RES＝R[1+TC1(T-T0)+TC2(T-T0)2]

## Slide 15: 电容（Capacitor）
常用“C”表示
基本单位：法拉（F）、微法（µF）1F= µF
储能元件
电路中主要的作用
  阻隔直流耦合交流
  旁路高频信号
  滤波
  频率补偿
  充放电 储能

## Slide 16: 电容实物
电解电容
陶瓷电容
云母电容

## Slide 17: 电容实物
涤纶电容
钽电容
聚丙烯电容

## Slide 18: 电容的选择
不同的电路应选用不同种类的电容器
  电源滤波、退耦电路中应选用电解电容器
  高频、高压电路中应选用瓷介电容、云母电容
  谐振电路中可选用云母、陶瓷、有机簿膜等电容器
  隔直流时可选用纸介、涤纶、云母、电解等电容器
  调谐回路可选用空气介质或小型密封可变电容器

## Slide 19: 电容
在集成电路中，有多种电容结构：
金属-绝缘体-金属(MIM)结构
多晶硅/金属-绝缘体-多晶硅结构
金属叉指结构
利用二极管和三极管的结电容
MOS电容

## Slide 20: 电容模型
模型参数：
C： 电容初始值；
VC1：线性电压系数；
VC2：平方电压系数；
CAP＝C（1+VC1.V+VC2.V2 )

## Slide 21: 电感
常用“L”表示
基本单位：亨（H）
常用单位：毫亨（mH）微亨（uH）
储存磁场能量元件
电路中主要的作用
  通直流、阻交流
  阻高频、通低频
  与电容构成滤波或谐振回路

## Slide 22: 电感
集总电感可以有下列两种形式：
单匝线圈
多匝螺旋型线圈
多匝直角型线圈

## Slide 23: 电感实物

## Slide 24: 电感
在集成电路开始出现很长一段时间内，人们一直认为电感不能集成到芯片上
现在情况不同，集成电路的速度越来越快，芯片上金属结构的电感效应越来越明显，芯片电感的实现成为可能

## Slide 25: 电感模型
电感器
L ： 电感初始值；
IL1 ：线性电流系数；
IL2 ：平方电流系数；
IND=L(1+IL1.I+IL2.I2 )

## Slide 26: 二极管（Diode）
电路中的符号为“VD”或“D”
稳压二极管的符号为“ZD”
由半导体制成，具有单向导电性
  正向电压作用下，导通电阻很小
  反向电压作用下，导通电阻极大或无穷大
电路中主要的作用
  整流、检波、稳压、极性保护

## Slide 27: 二极管（Diode）
电路中的符号为“VD”或“D”
稳压二极管的符号为“ZD”
由半导体制成，具有单向导电性
  正向电压作用下，导通电阻很小
  反向电压作用下，导通电阻极大或无穷大
电路中主要的作用
  整流、检波、稳压、极性保护

## Slide 28: 二极管实物

## Slide 29: 二极管及SPICE模型
二极管等效电路模型
端电压V与结电压VD的关系是：
其中
高频下：
势垒电容Cj：
扩散电容Cd：

## Slide 30: 三极管
电路中符号为“VT”、“Q”或“V”
也称为双极性晶体管、晶体三极管
是一种电流控制电流的半导体器件
PNP型、NPN型
电路中主要的作用
  放大、开关

## Slide 31: 三极管主要参数
特征频率fT
放大倍数hFE
BVCEO
PCM

## Slide 32: 三极管实物

## Slide 33
谢谢