## Slide 1: 第五章 频率域方法
5-1 从傅里叶级数到傅里叶变换
5-2 频率特性
5-3 典型环节的频率特性
5-4 系统的开环频率特性
5-5 频率稳定判据
5-6 系统闭环频率特性与阶跃响应的关系
5-7 开环频率特性与阶跃响应的关系

## Slide 2: 5.5 频率稳定判据
通过开环传递函数确定闭环稳定性的频率域方法
幅角原理
奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
对数频率稳定判据

## Slide 3: 5.5.1 幅角原理
  对于s-平面上所有F(s)解析的点，F(s)将该点映射到F-平面上。
  对于s-平面上的闭合曲线Γs（假设其不经过F(s)零点或极点），F(s)将其映射到F-平面上的闭合曲线ΓF。
F(s)
s平面
F平面

## Slide 4: 5.5.1 幅角原理
  如果闭合路径Γs不经过F(s)任一零极点，且只顺时针包围一个零点一圈，则：
F(s)
s平面
F平面

## Slide 5: 5.5.1 幅角原理
  对于s-平面内顺时针闭合路径Γs（该路径不通过F(s)任一零极点），且只包含F(s)一个零点，则F(s)将该闭合路径Γs 映射到F-平面包含原点的顺时针闭合路径ΓF ；
  若Γs 只包含F(s)一个极点，则F(s)将Γs 映射到F-平面包含原点的逆时针闭合路径ΓF 。
F(s)
s平面
F平面

## Slide 6: 5.5.1 幅角原理
  如果Γs包含F(s)多个零点或极点？
Notes: 过渡到包含多个零极点

## Slide 7
Demo

## Slide 8: 5.5.1 幅角原理
幅角原理
  对于s-平面内闭合路径Γs包含了Z个F(s)的零点和P个F(s)的极点，则当s沿Γs顺时针移动一周时，在F-平面内，闭合路径ΓF 逆时针绕原点的圈数R为P与Z之差，即
  R=P-Z
  若上式得到的R为负值，则表示曲线ΓF顺时针绕原点转 –R 圈。

## Slide 9: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
辅助函数
  考虑闭环系统：
  这里，总假设系统是严格正则，即
  可以定义辅助函数：
  则
G(s)
H(s)
-

## Slide 10: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
辅助函数
  零点和极点分别是闭环和开环的极点；
  零点个数与极点个数相同；
  F(s)与系统开环传递函数只差常数1.
  例：
G(s)
H(s)
-
Notes: 闭环传递函数和开环传递函数的极点

## Slide 11: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
  选Γs（称为Nyquist闭围线）为顺时针包围整个右半s-平面及虚轴 jω 的闭轨线，则 Γs 包围了辅助函数所有实部为正的零、极点。
G(s)
H(s)
-
s-平面
F-平面
  首先讨论G(s)H(s)中不含积分环节的情况。
F(s)
Notes: 奈奎斯特闭围线对应奈奎斯特曲线。根据幅角原理，闭围线包围的辅助函数极点个数减去零点个数，就是奈奎斯特曲线绕原点圈数。

## Slide 12: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
令：
  P为不稳定开环极点个数（已知）；
  R为沿 Γs 顺时针转一圈时，F-平面中ΓF逆时针包围原点的圈数（作图求出）；
  Z为不稳定闭环极点的个数（F(s)零点）。
  则根据幅角原理，Z可由下式确定：
  R=P-Z
s-平面
F-平面
Notes: 先列出来幅角原理R=P-Z

## Slide 13: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
  Z可由下式确定：
  Z=P-R
  若Z=0，则闭环系统稳定。
  若Z>0，则闭环系统不稳定，且不稳定闭环极点个数为Z。
  问题：如何得到R？？

## Slide 14: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
  S沿无限大半径的半圆顺时针运动时，
  即F(s)绕原点圈数仅由F(jω)，ω: -∞→+∞确定。
F-平面
s-平面

## Slide 15: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
例子：单位负反馈系统开环传递函数：
P=1, R=1, Z=P-R=0, 闭环系统稳定。

## Slide 16: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
  由于F(s)=1+G(s)H(s)，因此F(jω)绕原点的旋转圈数就是G(jω)H(jω)绕(-1, j0)点的旋转圈数。
F-平面
GH-平面
绕(-1,j0)逆时针包围一圈，R=1, Z=P-R=0, 闭环系统稳定。

## Slide 17: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
例子：单位负反馈系统开环传递函数：
P=1, R=0, Z=P-R=1, 闭环系统不稳定。

## Slide 18: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
  G(jω)H(jω)与G(-jω)H(-jω)关于实轴对称，因此只需考虑 ω: 0→+∞绕原点逆时针旋转的圈数N，则R=2N，Z=P-2N。
G(s)H(s)-平面
s-平面

## Slide 19: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
例子：单位负反馈系统开环传递函数：
P=1, N=1/2, Z=P-2N=0, 闭环系统稳定。

## Slide 20: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
奈奎斯特（Nyquist）判据：
闭环系统稳定的充分必要条件是：当ω从0→+∞变化时，开环幅相特性G(jω)H(jω)曲线绕 (-1, j0) 点逆时针转过P/2圈，这里P是位于右半s平面的开环极点数。
若开环系统是稳定的，即P=0时，闭环系统稳定的充分必要条件是G(jω)H(jω)曲线不包围(-1, j0)点。

## Slide 21: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
例子：开环传递函数：
P=0, N=0, Z=P-2N=0, 闭环系统稳定。

## Slide 22: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
  讨论G(s)H(s)中含积分环节的情况，例如
G(s)
H(s)
-
s-平面
闭曲线Γs经过极点！
GH-平面
如何绘制Nyquist曲线？

## Slide 23: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
S-平面
原点附近：

## Slide 24: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
P=0, N=0, Z=P-2N=0, 闭环系统稳定。
G(s)H(s)-平面
S-平面
Notes: nyqlog

## Slide 25: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
S-平面
思考：Nyquist 闭围线可否从另一侧绕过原点？

## Slide 26: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
例子：开环传递函数：
两个积分
P=0, N=-1, Z=P-2N=2, 闭环系统不稳定。

## Slide 27: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
例子：开环传递函数：
T1>T2:
P=0, N=-1, Z=P-2N=2, 闭环系统不稳定。

## Slide 28: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
P=0, N=0, Z=P-2N=0, 闭环系统稳定。
例子：开环传递函数：
T1<T2:

## Slide 29: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
例子：开环传递函数：
P=1, N=-1/2, Z=P-2N=2, 闭环系统不稳定。

## Slide 30: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
条件稳定
当开环增益增加或减小时，系统都会变得不稳定，这样的系统称为条件稳定系统。

## Slide 31: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
例：单位负反馈系统开环传递函数： 试确定系统稳定时 K 的取值范围。
Nyquist曲线与负实轴交点处：
Nyquist曲线不包围(-1, j0)时稳定：

## Slide 32: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
例：单位负反馈系统开环传递函数：
K小，N=-1，Z=P-2N=2, 闭环系统不稳定。
K大，N=0，Z=P-2N=0, 闭环系统稳定。

## Slide 33: 5.5.2 奈奎斯特（Nyquist）稳定判据
例：单位负反馈系统开环传递函数：
K大，N=1/2，P=1，Z=P-2N=0, 闭环系统稳定。
K小，N=-1/2，P=1，Z=P-2N=2, 闭环系统不稳定。

## Slide 34: 5.5.3 对数稳定判据
例：
  P=0
  幅频特性：
  相频特性：

## Slide 35: 5.5.3 对数稳定判据
幅相特性：
K小 K大
根轨迹
问题：当G(jω)=-180（穿越负实轴）时，是否有|G(jω)|>1？

## Slide 36: 5.5.3 对数稳定判据
K小
K大
Nyquist曲线不包围(-1, j0)点，闭环系统稳定
Nyquist曲线包围(-1, j0)点，闭环系统不稳定
Notes: 过度不自然

## Slide 37: 5.5.3 对数稳定判据
定义N-：20log|G(jω)|>0时，负穿越-180○线次数；
定义N+：20log|G(jω)|>0时，正穿越-180○线次数；
则：N=N+-N- 或 Z=P-2(N+-N-)。
负穿越
正穿越
负穿越
正穿越
20log|G|

## Slide 38: 5.5.3 对数稳定判据
对数稳定判据本质上是Nyquist判据的另一种形式。
对数稳定判据：闭环系统稳定的充要条件是，在 20lg|G(jω)|>0dB 的所有频段内，φ(ω)正负穿越–180°线的次数差为P/2，即
N+–N­­­–=P/2
Notes: 过度不自然，需要修改

## Slide 39: 5.5.3 对数稳定判据
例：单位负反馈系统开环传递函数： 试用对数稳定判据判稳。
半次正穿越

## Slide 40: 5.5.3 对数稳定判据
例：单位负反馈系统开环传递函数 试用对数稳定判据判稳。
1次负穿越
Notes: 此处还应结合nyquist图，两个积分环节

## Slide 41: 5.5.3 对数稳定判据
例：单位负反馈系统开环传递函数 试用对数稳定判据判稳。

## Slide 42: 5.5.3 对数稳定判据
例：单位负反馈系统开环传递函数 试用对数稳定判据判稳。
震荡很大！需修正！
20log|G|
N+=0，N-=1，P=0，Z=P-2(N+-N-)=2, 闭环系统不稳定！
Notes: 如何计算穿越频率？

## Slide 43: 5.5.3 对数稳定判据
例：单位负反馈最小相位系统渐近对数幅频特性如图所示，试求开环传递函数并判稳。
渐近幅频特性！需修正！
20log|G|
-20db
-60db

## Slide 44: 5.5.3 对数稳定判据
当
讨论
不稳定
稳定

## Slide 45: 5.5.4 稳定裕度
闭环极点离虚轴越近，则开环幅相特性曲线就离（-1, j0）点越近。
通常用G(jω)开环幅相特性曲线接近（-1, j0）点的程度来衡量系统的稳定裕度。
例：
  当 K 较大时，系统不稳定；
  K 减小到一定值时，幅相特性曲线穿越-1点；
  K 继续减小，系统稳定。

## Slide 46: 5.5.4 稳定裕度
K很大，不稳定
临界稳定
K很小，稳定

## Slide 47: 5.5.4 稳定裕度
相稳定裕度与模稳定裕度
  相稳定裕度：
  其中，ωc是截止频率，
  即，相位延迟γ，系统成为临界稳定。
  模稳定裕度：
  其中， ω1 是交接频率，
20log|G|

## Slide 48: 5.5.4 稳定裕度
例：单位负反馈系统开环传递函数： 求相稳定裕度与模稳定裕度。
相稳定裕度：
模稳定裕度：

## Slide 49: 5.5.4 稳定裕度
例：单位负反馈系统开环传递函数： 求相稳定裕度与模稳定裕度。

## Slide 50: 5.5.4 稳定裕度
相稳定裕度和模稳定裕度刻画Nyquist曲线离(1, j0)点接近程度，可作为系统的设计指标。
两个指标需同时使用，单独采用相稳定裕度或模稳定裕度均不足以描述系统对(1, j0)点的接近程度。
对于最小相位系统，相稳定裕度和模稳定裕度h(dB)必须为正数，负的稳定裕度值表明系统不稳定。
适当的和h能够确保系统在某些元件参数发生变化时系统的鲁棒性，且能够保证系统在谐振频率附近的有界性，一般要求：30°≤≤60° ，h(dB)6dB。
条件稳定系统可能具有几个交接频率；某些高阶系统可能具有不止一个的截止频率。若一个稳定系统有不止一个截止频率，要用最大的那个截止频率求相稳定裕度。
Notes: 检查定义是否准确！